| 7 Гарантийные обязательства 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гидранта пожарного требованиям ГОСТ 8220 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения 7.2 Гарантийный срок - 36 месяцев со дня ввода гидранта в эксплуатацию. 7.3 Полный срок службы гидранта - не менее 18 лет. 1 - крышка; 2 – ниппель; 3 – штанга; 4 – корпус; 5 – винт ходовой; 6 – шток; 7 – патрубок; 8– направляющая; 9– корпус клапана Рис.1 | ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПБ 04 ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГП ГОСТ 8220-85 ПАСПОРТ ГП. ПС |
| --- | --- |

1 Назначение и область применения							   4 Указания по эксплуатации

Гидранты пожарные ГП, изготавливаемые из литейного высоко-                   	   	   4.1 Рабочее положение гидранта – вертикальное, рис.1, рис.2.

прочного чугунка , выполняют функцию запорного клапана и устанавливаются                    Установка и обслуживание гидрантов на водопроводной сети

в водопроводной сети на пожарной подставке по ГОСТ 5525 для отбора		               в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006, ГОСТ 12.4.009.

воды с помощью пожарных колонок по ГОСТ 7499.						   4.2  Расположение гидрантов  должно обеспечивать свободную    	Гидранты изготавливаются в климатическом исполнении У		                            установку крышки в колодцах и открывание крышки гидранта,

категории размещения 5 по ГОСТ 15150.							                а также полное накручивание пожарной колонки и удобное

2 Технические характеристики					 	                              проведение ремонтных работ.

Основные параметры и размеры  гидрантов  должны соответствовать			   4.3 Техническое состояние всех гидрантов проверяют два раза

указанным в таблице.								 	             в год: весной и осенью.

| Наименования параметров | Значения |
| --- | --- |
|  | ГП-500 | ГП-750 | ГП-1000 | ГП-1250 | ГП-1500 | ГП-1750 |
| Рабочее давление, не более, МПа (кгс/см2) | 1(10) |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 |
| Ход клапана, мм | 24 -30 |
| Высота гидранта, Н, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| Число оборотов штанги до полного открывания клапана об/мин. | 12-15 |
| Масса гидранта, не более, кг | 41,8±2 | 49,6±2,4 | 57,5±2,5 | 65,4±3,2 | 73,2±3,6 | 81,1±4 |
| Наименования параметров | Значения |
|  | ГП- 2000 | ГП- 2250 | ГП- 2500 | ГП- 2750 | ГП- 3000 | ГП- 3250 | ГП- 3500 |
| Рабочее давление, не более, МПа (кгс/см2) | 1(10) |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 |
| Ход клапана, мм | 24 -30 |
| Высота гидранта, Н, мм | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
| Число оборотов штанги до полного открывания клапана об/мин. | 12-15 |
| Масса гидранта, не более, кг | 88,8±4,4 | 96,7±4,8 | 104,5±5,2 | 112,35±5,6 | 120,2±6 | 128,1±6,4 | 136±6,8 |

4.4 В техническое обслуживание гидрантов  входит проверка:

- исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышки     и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- герметичность клапана;

- работы гидранта с установлением пожарной колонки и определения пропускной способности (расхода  воды) гидранта;

- легкость открытия и закрытия клапана;

- наличия воды в корпусе гидранта  и в колодце.

5 Свидетельство о приемке

Гидрант пожарный подземный ГП_____________ 										  заводской   номер_____________ соответствует ГОСТ 8220 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____________  		 ____________________		 (личная подпись)                      (расшифровка подписи)

_________________			 				(год, число, месяц)

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:								                                  6 Сведения о транспортировке

гидрант пожарный ГП - 1 шт

паспорт	                - 1 шт								           6.1 Гидранты транспортируются всеми видами транспорта

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на

транспорте данного вида.